洛阳市水利局 准予水行政许可决定书

洛水许准字〔2021〕71号

洛阳东华鼎盛热力有限公司：

你单位提出的《关于<洛阳东华鼎盛热力有限公司“引热入城”供热工程穿越伊河>的请示》（项目代码：2019-410329-44-03-037158）已于2021年5月20日由市水利局受理。经审查，该申请符合法定条件。5月24日，市水利局组织专家对《洛阳东华鼎盛热力有限公司“引热入城”供热工程穿越伊河防洪评价报告》进行了评审。依据《防洪法》《行政许可法》《河道管理条例》《水行政许可实施办法》等有关法律法规和专家评审意见，决定准予你单位取得洛阳东华鼎盛热力有限公司“引热入城”供热工程穿越伊河工程洪水影响评价审批行政许可，有效期自2021年7月1日至2024年6月30日。现批复如下：

- 基本同意洛阳东华鼎盛热力有限公司“引热入城”供热工程穿越伊河工程建设方案。（一）拟建工程所处河道防洪标准为50年一遇，工程防洪标准选定100年一遇，符合《防洪标准（GB50201-2014）》等有关规定，100年一遇设计洪水位184.80米，设计洪峰流量7800m3/s。（二）拟建热力网位于伊川县伊河第二级橡胶坝下游0.36km处，于伊河陆浑水局以下河道桩号K199+609处穿越伊河,河道管理范围内热力网两端中心坐标（X=3812727.207，Y=633357.588）、（X=3812646.560 ，Y=633694.572）。工程采用西安80坐标系、1985国家高程基准。

- 拟建热管网设计流量为6553.2t/h，介质流速为3.03m/s，供水压力为1201.22kPa，回水压力为773.02kPa，穿越伊河段全长约400m，采用螺旋缝电焊钢管，材质为Q235-B钢，管径为DN900，采用无补偿冷安装直埋敷设。

- 建设单位应严格按照批复的热力网工程建设方案及有关规范要求施工，对损坏的护岸、河道管理设施等及时按原标准恢复；建设单位要充分重视河道保护工作，禁止向河道内弃渣、弃土、排放污水污物，及时拆除施工围堰等临时设施，完工后彻底清理施工现场，确保行洪安全。

- 建设单位应合理制订施工计划，尽可能避开汛期施工；若跨汛期施工，应制订安全度汛措施，报防汛指挥部门审查同意，服从防汛指挥部门的统一指挥、调度，并负责工程上下游影响河段的防汛抢险任务。

- 建设单位应妥善处理好占地补偿等第三方合法水事权益，施工期间及工程建成后，涉及第三方水事权益问题由你单位负责解决。

- 按照河道管理工作需要，我局委托伊川县水利局对该工程建设进行全过程监督管理。依据《河南省水利厅关于印发河道管理范围内建设项目监督管理工作的通知》，工程开工前，建设单位要将涉河施工方案报送伊川县水利局，由伊川县水利局对施工期的涉河建设进行施工管理。工程开工后，建设单位要及时将施工放样资料报送伊川县水利局，伊川县水利局将对工程涉河事项进行核查。

- 工程完工后，建设单位应及时组织竣工验收并通知伊川县水利局参加。伊川县水利局将对该工程涉河事项进行全面复核，工程经验收合格后方可启用，竣工验收资料报送伊川县水利局备案。

- 本行政许可决定有效期期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效。工程建设过程中涉河建设方案对防洪影响有较大变更的，或工程位置发生变化，或开工时间超出本行政许可决定有效期，应按规定重新办理许可手续

2021年 7月1 日

抄送：伊川县水利局；局河长制工作科、水旱灾害防御科